Автоматическая линия для производства влажных салфеток

(Be suitable for Making 5-30 pieces/packing )

( 5-30 штук/упаковка)

Samples of Finished Products Пример готовой продукции

CD-2008 Full-auto Wet Tissue Making Machine

Схема работы аппарата – сырье – разделение  - складывание – увлажнение – резка – укладка в стопки – подсчет – транспортировка – упаковка – завершение. Весь процесс происходит быстро и завершается на одном аппарате, отвечает всем нормам санитарии. Аппарат рассчитан на производство 5 – 30штук/упаковка. Количество салфеток в каждой пачке может быть установлено и изменено самостоятельно. Аппарат прост в эксплуатации. Части, соприкасающиеся с водой изготовлены из нержавеющей стали, аппарат управляется с помощью программируемого логистического контроллера, и выполнен в современном красивом дизайне.

Main technical parameter

Основные технические характеристики

Подходящие материалы: Нетканые ткани горячей раскатки.

Material:40g/m²-80g/m²

Плотность материала: 40г/м²-80г/м²

Размер (Не сложенная пачка): (160-220mm)*(180-220mm)(Д*Ш)

Размер (сложенная пачка):(80-110mm)*(70-80mm)(Д*Ш)

Скорость производства: 200-300штук/мин

Скорость упаковки: 30-40 упаковок/5 штук/мин，18-25 упаковок/10 штук/мин

Размер сырья : ￠1200*（200-220）Диаметр* Ширина

Система маркировки: Двойная система маркировки

Мощность: 21 кВт

Размер упаковочной пленки: ￠400mm

Материал упаковочной пленки: OPP/PE  PET/PE

CD-2008 Full Automatic Wet Tissue Making Machine

Детальная информация о комплектующих

| Name Название | Model Модель | Quantity Кол-во | Brand Фирма |
| --- | --- | --- | --- |
| Breaker Выключатель | DZ47-63-3P/C10 | 5 | Changan From TAIWAN |
| Breaker Выключатель | DZ47-63-3P/C16 | 1 | Changan From TAIWAN |
| Breaker Выключатель | DZ47-63-2P/C20 | 1 | Changan From TAIWAN |
| Breaker Выключатель | DZ47-63-2P/C10 | 2 | Changan From TAIWAN |
| Water Line Control Контроль водной линии | C61F-GP | 1 | JAPAN |
| PLC Control System Программируемый логистический контроллер | FX3U-32MT | 1 | Mitsubishi From JAPAN |
| Contactor Контактор | S-P11 | 3 | Shihlin Eletric From TAIWAN |
| 24V Intermediate Relay 24В переменное реле | MYZNJ | 3 | omron |
| Frequency Converter Конвертер частоты | E700-2.2KW | 1 | Mitsubishi From JAPAN |
| Switch Electrical Source Переключатель электрического источника | S-145-24 | 1 | CHINA |
| Step Driver Пошаговый процессор | Q3HB220M | 1 | CHINA |
| Servo Motor Driver Серводвигатель | SGDM-ZOADA | 1 | Yaskawa From TAIWAN |
| Three Phase Insulate Transformer Трехфазный обособленный трансформер |  | 1 | CHINA |
| Encode Декодер | E6B2-CW26C | 1 | omron |
| Button Кнопка | EB2-10 | 1 | Chuanzhou From CHINA |
| Button Кнопка | EB2-01 | 1 | Chuanzhou From CHINA |
| Potentiometer Потенциометр | PV30YN | 1 | CHINA |
| Touch Screen Сенсорный экран | MT506 | 1 | Weintek From TAIWAN |
| Appropinquity Inductor Индуктор | PR12-4DN2 | 1 | SICR From KOREA |
| Indicator light Световой индикатор | AD16-22D/S | 1 | Shanghai industry From CHINA |
| Frequency Converter Faceplate Лицевая панель преобразователя частоты | FR-PA02-02 | 1 | Mitsubishi From JAPAN or Siemenz From German |
| Electron Key Switch Электронный ключ переключателя | EB2-10Y/Z | 1 | Chuanzhou From CHINA |
| Button Box Пульт управления | CA-BX3 | 1 | CHINA |
| Double Button Кнопка вкл/выкл | TBF-25-/A/B | 4 | CHINA |