Полностью автоматизированный самоуправляемый укладчик

Функционал оборудования и параметры

1. Основные параметры: количество складываемых единиц товара: 10-50, двойной вывод. Количество единиц товара зависит от скорости упаковки оборудования. Коэффициент компрессии: 50% - 70%. Данный укладчик может быть соединен с автоматическим упаковщиком. Возможен выбор различных лопастей в зависимости от типа продукта и метода его укладки по запросу заказчика.

2. Полностью автоматизированная самоконтролируемая система с раздельным автоматическим контролем системы, определенное количество прессующих частей может быть установлено по запросу и управляться посредством высокоточного силового цилиндрического привода.

3. Готовый продукт доставляется в упорядоченные отсеки посредством конвейерной ленты. Отсек обеспечения оснащен фотоэлектронным датчиком автоматического подсчета, полученные данные являются основой для дальнейшей операции.

4. При соединении укладчика с автоматическим упаковщиком, единицы товара погружаются в упаковку, где завершающий этап герметизации упаковки производит автоматический упаковщик. При отсутствии такого соединения, единицы товара должны быть упакованы и герметизированы по инструкции или немедленно. Устойчивая скорость производства: 25 упаковок/мин.