Полностью автоматизированная самоуправляемая полно-функциональная производственная линия подгузников для взрослых

Смотрите схему подгузника

1. водостойкий нетканый материал

2. резинка против протекания

3. водостойкий нетканый материал

4. впитывающий слой

5. верхний слой ткани

6. малая хлопчатобумажная прослойка

7. большая хлопчатобумажная прослойка

8. резинка для ног

9. нижний слой ткани

10. эластичный пояс

11. задний вкладыш

12. боковая застежка

13. передняя застежка

Функционал оборудования и его параметры

1. Полностью автоматизированная самоуправляемая система с высокой степенью автоматизации и возможностью изменения параметров машины согласно допустимым запросам заказчика.

2. Спроектирована согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак), пройдена сертификация качества (СЕ сертификация), электрические части сертифицированы согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак) и стандартизации охраны труда (UL знак), сопровождаемая единицами обеспечения безопасности, такими как защитная дверь, рычаг аварийной остановки и т.п.

3. Большинство резервных компонентов прошли многочисленный контроль точной настройки, ключевые механические части настроены на станке ЧПУ типа, основные комплектующие части поставлены мировыми известными брендами.

4. Рабочим интерфейсом оборудования является ПЛК (программируемый логический контроллер) с ручной проектировкой и дополнительным комплектующим для производственного учета.

5. Возможно внедрение аэрофотоустановки мониторинга системы, проводящей проверку в режиме он-лайн, мониторинг позиционирования, браковку, сканирование пятен краски и т. п.

6. Другие возможные функции могут быть выбраны по запросу заказчика:

а. автоматически самоуправляемая система авто-соединения рулонов упаковочного материала

б. самоуправляемый конвертер авто-соединения  рулонов упаковочного материала

в. полу-автоматическая система развертывания рулонов упаковочного материала

г. Полностью автоматический самоуправляемый укладчик (Автоматический упаковщик)

д. автоматическое запечатывающее устройство

Главные технические характеристики

|  | Полностью автоматически управляемая производственная линия подгузников для взрослых | Полу-автоматически управляема производственная линия подгузников для взрослых | Полностью автоматическая производственная линия подгузников для взрослых |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая мощность (без учета нанесения клея и прессования) | 500КW | 400KW | 350KW |
| Процент брака (вызван нанесением клея на материал) | ≦ 2% | ≦ 2% | ≦ 2% |
| Расчетная скорость | 300шт/мин | 250шт/мин | 200шт/мин |
| Устойчивая скорость производства (согласно среднему размеру) | 200шт/мин | 160-180шт/мин | 150шт/мин |
| Габариты (ДхШхВ) | 35х13х4.5 м | 35х13х4.5 м | 35х13х4.5 м |
| Вес | 100 т | 100 т | 100 т |