Полностью автоматизированная оснащенная панелью управления производственная линия упакованных гигиенических прокладок с крылышками

Функционал оборудования и его параметры

1. Спроектирована согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак), пройдена сертификация качества (СЕ сертификация), электрические части сертифицированы согласно Европейскому стандарту качества (СЕ знак) и стандартизации охраны труда (UL знак), сопровождаемая единицами обеспечения безопасности, такими как защитная дверь, рычаг аварийной остановки и т.п.

2. Большинство резервных компонентов прошли многочисленный контроль точной настройки, ключевые механические части настроены на станке ЧПУ типа, основные комплектующие части поставлены мировыми известными брендами.

3. Данное оборудование специализировано для изготовления упакованных гигиенических прокладок от протекания следующих типов: с хлопчатобумажным наполнителем, ультратонкие (с рельефным центром)

4. Подача материала осуществляется постоянно посредством конвертера, рулоны упаковочного материала разворачиваются самостоятельно, встроена полу-автоматическая система соединения рулонов упаковочного материала

5. Привод состоит из редуктора, универсальной соединительной муфты и зубчатого ремня привода распределительного вала, наряду с чем фаза регулировки может быть проведена без остановки работы машины

6. Другие возможные функции могут быть выбраны заказчиком:

а. автоматически самоуправляемая система контроля

б. самоуправляемая система авто-соединения рулонов упаковочного материала

в. самоуправляемый конвертер авто-соединения рулонов упаковочного материала

г. Полностью автоматический самоуправляемый укладчик (Автоматический упаковщик)

д. автоматическое запечатывающее устройство

Главные технические характеристики

1.Машина в состоянии произвести гигиенические прокладки с крылышками двух типов: с хлопчатобумажным наполнителем и ультратонкие

2. Расчетная скорость: 800 шт/мин

3. Устойчивая скорость производства: 600 шт/мин (в сутки)

4. Габариты оборудования: 22м(Д) х 4м(Ш) х 3м(В)

5. Мощность оборудования: приблизительно 160KW (380V, 50HZ)

6. Вес снаряжения: около 35 тонн

Смотрите схему гигиенических прокладок с крылышками

1. верхний слой нетканого материала

2. голубой впитывающий слой

3. воздухопроницаемая прокладка

4. впитывающая полимерная прокладка

5. полиэтиленовый задний слой

6. клейкая лента на заднем слое

7. клейкая лента на крылышках

8. защитная липучка

9. защитная лента