Полностью автоматизированная самоконтролируемая производственная линия впитывающих пеленок

Параметры продукта:

* Машина в состоянии на большой скорости производить впитывающие постельные подстилки и подстилки для домашних животных двух типов: трехслойные (полиэтиленовая клеенка, целлюлозная вата, нетканый материал) и пятислойные (полиэтиленовая клеенка, нижний слой ткани, целлюлозная вата, верхний слой ткани, нетканый материал)

Размеры сырья. Параметры.

1. Хлопчатобумажный наполнитель: 34гр/м2 (включая ткань верхнего и нижнего слоя, древесное волокно c использованием обработанного, необработанного или полуобработанного волокна, а также повторно обработанного волокна)

2. Нетканый материал: 9гр/м2

3. Полиэтилен/полипропилен: 15гр/м2

4. Впитывающий полимер: 8гр/м2

Диаметр и вес сырья в запечатанных рулонах

1. Ткань для верхнего и нижнего слоя	Диаметр рулона  960мм	Вес 125кг

2. Нетканый материал			Диаметр рулона  960мм	Вес 125кг

3. Полиэтилен/полипропилен		Диаметр рулона  600мм	Вес 60кг

4. Древесное волокно			Диаметр рулона 1500мм	Вес 500кг

Типы укладки готовой продукции:

1. С-типа в 2 загиба или 3 загиба

2. Z-типа в 2 загиба или 3 загиба

3. W-типа в 2 загиба или 3 загиба

Параметры оборудования:

1. Производимый оборудованием продукт: впитывающая пеленка

2. Расчетная скорость: 300 м/мин

3. Устойчивая скорость производства: 220 м/мин (ширина 600мм)

200 м/мин (ширина 800мм)

4. Габариты оборудования: 22м(Д) х 3.5м(Ш) х 2.5м(В)

5. Мощность оборудования: приблизительно 300KW (380V, 50HZ)

6. Вес снаряжения: около 70 тонн

Смотрите схему впитывающих пеленок

Трехслойная пеленка

1. верхний слой нетканого материала

2. целлюлозная вата + впитывающий полимер

3.полиэтиленовый задний слой

Пятислойная пеленка

1. верхний слой нетканого материала

2. верхний слой ткани

3. целлюлозная вата + впитывающий полимер

4. нижний слой ткани

5. полиэтиленовый задний слой